Sistema automatico di controllo accessi

al centro cittadino

per il

COMUNE DI MACERATA

APM spa

(Azienda Pluriservizio Macerata)

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

# 1- OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto del presente capitolato consiste nella progettazione esecutiva, fornitura, posa in opera, attivazione e manutenzione in garanzia di un sistema automatico di controllo accessi  e di rilevamento delle presenze e dei flussi veicolari nella Zona a Traffico Limitato Z.T.L., composto di 2 varchi periferici e un sistema  centrale costituito da più postazioni. La fornitura comprende inoltre l’integrazione con una rete di comunicazione tra i posti periferici e quello centrale. La fornitura è da intendersi “chiavi in mano” e comprende tutte le opere, prestazioni e lavori necessari per fornire il sistema in funzione, testato e correntemente impiegabile dal personale che sarà addetto al suo utilizzo. La fornitura pertanto comprende anche prestazioni quali la formazione degli addetti, la documentazione e la manualistica d’impianto,  l’assistenza nella fase di avvio del sistema, l’assistenza all’APM spa nell’espletamento delle pratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti e ogni altro elemento necessario.

La descrizione  in dettaglio della fornitura è contenuta  nella Specifica Tecnica allegata al presente Capitolato per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

# 2- DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FORNITURA E DELLE OPERE ACCESSORIE

Pur rimandando alla Specifica Tecnica la descrizione dettagliata della fornitura, si vuole qui dare una sintetica descrizione delle caratteristiche del sistema da fornire. La fornitura riguarda l’allestimento “chiavi in mano” di un sistema comprendente 2 varchi elettronici, in corrispondenza dei seguenti siti:

1. Via Mozzi;

2. Via Don Minzoni;

e un centro composto da una Postazione Centrale di controllo,  installata presso gli Uffici dell’APM spa e di due Postazioni Operatore di lavoro, per la gestione dei varchi di accesso alla ZTL, una presso l’Ufficio di Rampa Zara  e l’altra presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale. I varchi periferici e le postazioni centrali presso l’Ufficio Traffico e  presso la Centrale Operativa  saranno connessi al centro mediante un sistema di trasmissione dati.

L’allegato B riporta la planimetria cittadina con evidenziate le collocazioni dei due varchi e dei siti in cui saranno collocate la postazione centrale  e le postazioni operatori.

L’oggetto della fornitura si può quindi così sommariamente riassumere:

- n. 2 apparati di varco in grado di sorvegliare una corsia, completi di tutte le apparecchiature hardware, tutti i componenti software, e tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento. Si citano a scopo esemplificativo ma non impegnativo i seguenti elementi componenti il sottosistema di varco:

    - dispositivo di rilevamento presenza veicolo;

    - gruppo di acquisizione immagini;

    - controllore periferico contenuto in apposito armadio;

    - apparati di interfaccia alla rete di comunicazione;

Il fornitore dovrà  comunque fornire tutti i componenti necessari a garantire la corretta funzionalità del varco.

- pali, supporti, ancoraggi, armadi per la strumentazione elettronica, cavi di collegamento, dispositivi di sicurezza e tutto quant’altro necessario per l’installazione dei 2  varchi di cui sopra

- lavori civili per l’attrezzaggio degli stessi varchi di cui sopra, sia per quanto riguarda l’eventuale canalizzazione del traffico che per l’installazione di pali, armadi, ecc, che per l’installazione dell’impiantistica elettrica; compreso anche il rifacimento della pavimentazione stradale nello stato primitivo.

- impiantistica elettrica per l’alimentazione degli impianti e per la comunicazione tra i varchi e le postazioni centrali;

- n. 1 postazione centrale per la raccolta dei dati provenienti dalle postazioni di varco e per l’interfaccia operatore, completa del software di base ed applicativo necessario per svolgere le funzioni specificate nella Specifica Tecnica allegata al presente capitolato;

- n. 2 postazioni operatore  per la gestione dei varchi completa del software di base ed applicativo necessario per svolgere le funzioni specificate nella Specifica Tecnica allegata al presente capitolato;

- il software per la gestione dei dati e la predisposizione per l’accertamento delle violazioni e l’interfaccia con il sistema di  sanzionamento per le zone ad accesso limitato (ZTL)

- licenze d’uso di tutto il software di base e degli eventuali software tools impiegati all’interno del sistema

- manualistica del sistema

- istruzione operativa a personale dell’APM / del Comune di Macerata

- documentazione realizzativa riguardante l’impiantistica di varco e del centro (as – built)

- le specifiche necessarie ad APM per predisporre le adeguate linee di comunicazione

- servizi per l’inizializzazione del sistema e la produzione di tutta la  modellistica necessaria alla gestione del processo

- fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e realizzazione della segnaletica orizzontale necessaria, secondo quanto definito nel progetto esecutivo

- compilazione della documentazione necessaria all’ottenimento del permesso all’esercizio del sistema da parte del Ministero delle Infrastrutture

- assistenza alla APM  nella fase di avvio del funzionamento del sistema

- manutenzione in garanzia di tutto il sistema per la durata minima di un anno.

- quant’altro necessario al corretto funzionamento del sistema

Il sistema dovrà avere caratteristiche di espandibilità sia nel numero di varchi periferici collegati sia nel numero di postazioni operatore.

All’offerente è anche richiesto di quotare, separatamente, secondo i criteri descritti al punto 15 del presente Capitolato:

- una postazione operatore completa di tutto il software applicativo per la gestione dei permessi, dei varchi, dei transiti e del riconoscimento veicoli per il sanzionamento

- un varco in grado di controllare una pista con solo riconoscitore ottico

- un varco in grado di controllare due piste con solo risonoscitore ottico

- un varco in grado di controllare una pista con riconoscitore ottico e a radiofrequenza

- un varco in grado di controllare due piste con riconoscitore ottico e a radiofrequenza

- l’upgrade di un varco in grado di controllare una pista con antenna a radiofrequenza e relativo hardware e software di varco

- l’upgrade di un varco in grado di controllare due piste con antenne a radiofrequenza e relativo hardware e software di varco

- l’eventuale upgrade del software di centro per dotare il sistema di capacità di riconoscimento veicoli con dispositivi a radiofrequenza

- il canone annuo di assistenza allo scadere della garanzia, specificando chiaramente ed esaurientemente le relative condizioni, e comunque nel rispetto delle condizioni minime definite nel presente Capitolato e nell’annessa Specifica Tecnica.

# 3- LIMITI E MODALITA’ DI FORNITURA

Il sistema andrà reso “chiavi in mano”installato e testato nei termini massimi di consegna più oltre indicati, pronto per il collaudo.

Sarà a totale carico del fornitore tutto l’iter di preparazione delle domande per l’esecuzione di ogni tipo di lavoro e della relativa documentazione e dell’ottenimento dei permessi, che dovrà avvenire in tempi utili per garantire l’operatività del sistema in relazione ai tempi di consegna.

Sarà parimenti a carico dell’offerente l’espletamento di tutto l’iter necessario ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto da parte del Ministero delle Infrastrutture.

Sono esclusi da questa fornitura la sottoscrizione dei contratti,  l’attivazione ed i canoni di utilizzo delle forniture di energia elettrica e delle  linee di comunicazione dati, che saranno approvvigionate dall’ APM, sulla base delle specifiche emesse dal fornitore nel progetto di dettaglio.

# 4- AMMONTARE MASSIMO DELLA FORNITURA

L 'importo massimo della fornitura ammonta a Euro   134.000,00  al netto dell’IVA.

# 5- FORNITURE COMPLEMENTARI

L’APM si riserva la facoltà, in base all’art.9- comma 4 - lettera e- del D.Lgs. n.358/1992, di affidare al Fornitore, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, le eventuali forniture complementari destinate al rinnovo parziale dell’impianto in uso o all’ampliamento dello stesso e all’estensione dei servizi ad esso connessi

# 6- NORME APPLICABILI

Tutti i sistemi offerti dovranno possedere specifica omologa per i sistemi elettronici di controllo accessi rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.P.R. 22/06/1999 n.250. L’omologa dovrà riferirsi specificamente al prodotto  e alla configurazione offerta.  Tutti i componenti per i quali è prevista certificazione, dovranno quindi fare riferimento alla norma UNI 10722 e successive modifiche per gli impianti adibiti al rilevamento di immagini digitalizzate.

Le procedure di trattamento dei dati personali che saranno utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Legge n. 675 del 31-12-1996. Per tutti gli impianti e per tutti i dati trattati occorre garantire la sicurezza delle operazioni di accesso e il rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei dati e sulla privacy dei cittadini.

Tutte le soluzioni installative impiegate dovranno essere congruenti ai sensi del Nuovo Codice della Strada , D. Lgs. n. 285 del 30-4-1992 e del relativo regolamento attuativo DPR n. 495 del 16-12-1992.

I lavori, le installazioni  e tutti gli interventi eseguiti dal fornitore nel corso della fornitura dovranno rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 626 del 19-9-1994 e successive modifiche

Il Fornitore si impegna a rispettare nel corso della realizzazione della fornitura tutta la normativa vigente sia in relazione all'installazione delle opere (rilascio di autorizzazioni, licenze, permessi e quant'altro necessario), sia in relazione alle apparecchiature che verranno fornite (sicurezza, affidabilità, caratteristiche peculiari, modalità di installazione, ecc.), e alla sicurezza degli impianti.

Il Fornitore si impegna inoltre all’osservanza delle norme di settore che dovessero sopraggiungere nel corso dell’aggiudicazione e dell’esecuzione della fornitura.

# 7- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L 'aggiudicazione della fornitura avverrà con la procedura prevista dall'art. 9 comma 2 lett. c del D.Lgs. 358/92, modificato dal D.Lgs. 402/1998. Il criterio di aggiudicazione sarà conforme a quanto previsto all’art.  19, comma 1, let. b, del D. Lgs. n.358/1992, come sostituito dal D. Lgs. n.402/1998.

Ai fini dell'aggiudicazione della gara è prevista l'attribuzione, come punteggio massimo ottenibile di valore 100, sulla base dei criteri di valutazione indicati al successivo art 18.

# 8- DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLE DITTE

Alle ditte saranno messi a disposizione, presso la sede amministrativa dell’APM  s.p.a., sul sito internet dell’APM spa: www.apmgroup.it  sul sito Internet del Comune di Macerata, http://www.comune.macerata.it/, il Bando, il presente Capitolato e la Specifica Tecnica di cui all’Allegato "A".

# 9- OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO E DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le ditte offerenti sono tenute a prendere visione dei documenti di gara, che dovranno essere accettati nella loro interezza, e a svolgere sopralluogo sui siti di installazione della fornitura.  La visita potrà essere concordata previo appuntamento telefonico da fissarsi almeno 15 giorni prima della scadenza per la  presentazione delle offerte telefonando allo 0733/2935212 (geom. Rasponi o Dezi) L’ufficio competente rilascerà attestato dell’avvenuto sopralluogo.

# 10- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

#### L’offerente dichiara di avere piena e completa conoscenza delle condizioni di appalto, dei luoghi in cui andranno installate le forniture e delle condizioni delle stesse e di tutte le variabili che possano concorrere a formare il prezzo d’offerta. Dichiara inoltre la piena fattibilità del progetto da lui presentato e se ne assume la piena responsabilità realizzativa.

# 11- RISCHIO DEL FORNITORE

La fornitura si intende accettata dal Fornitore al prezzo a corpo offerto e alle condizioni riportate nel presente Capitolato e nella Specifica Tecnica  allegata che ne fa parte integrante, nella piena conoscenza di tutte le condizioni di fornitura e di tutte le norme di legge che regolano le forniture in oggetto e le prestazioni ad esse connesse.

Il Fornitore rinuncia ad ogni rivalsa di qualsiasi tipo nei confronti dell’ APM per oneri aggiuntivi di qualunque tipo differenti da quelli previsti nel presente Capitolato, compreso l’aumento di costi per tasse, imposte e contributi di ogni genere, nonché per ogni altra sfavorevole condizione eccetto quelle esplicitamente previste a Capitolato e salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

# 12- INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DEL FORNITORE E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO RICHIESTE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Le condizioni minime di partecipazione alla gara sono le seguenti.

a) l’impresa non si deve trovare  in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e di interdizione di cui al D.Lgs. 231/2001; deve rispettare  le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetta agli obblighi di collocamento dei disabili ai sensi dell’art. 17 L.12/03/1999, n. 68

b) l’impresa deve essere iscritta al registro della Camera di Commercio per attività inerenti la fornitura. Nel caso di raggruppamento la condizione deve essere soddisfatta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento

c) le imprese partecipanti alla gara non dovranno avere rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, siano in forma singola o raggruppata

d) nel caso di partecipazione di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, o di imprese artigiane, essi dovranno in sede di offerta indicare per quali consorziati il consorzio partecipa, ed è fatto divieto a questi consorziati di partecipare in qualunque altra forma alla gara. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di offerta

e) in ogni caso ogni offerente non potrà partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio né potrà parteciparvi in forma individuale qualora vi abbia partecipato attraverso consorzio o raggruppamento

f)	l’impresa dovrà presentare almeno una idonea referenza bancaria

g)	il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi non deve essere stato inferiore ad almeno tre volte il valore della fornitura in oggetto

h)	il fatturato  dell’impresa negli ultimi tre esercizi derivante da fornitura di sistemi uguali a quello oggetto della presente fornitura non deve essere inferiore a 1,5 volte il valore della fornitura in oggetto

i)	l’impresa deve essere in possesso di omologa del sistema rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi del D.P.R. 250/99. Si precisa che il certificato di omologa deve essere relativo al sistema e alla configurazione dello stesso offerte

l)	l’impresa deve essere in possesso di certificazione di qualità UNI-EN 29001-180 9001 rilasciato da istituto specializzato ai sensi della normativa vigente.

# 13-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione dalla gara nei termini stabiliti al punto 7 del Bando di Gara.  Sono ammesse tutte le forme di consegna.

I plichi devono essere sigillati con ceralacca, controfirmati a mano  sui lembi e devono recare all’esterno l’indicazione ed il recapito della Ditta offerente e gli estremi della gara. In caso di raggruppamento devono essere indicate sul plico tutte le Aziende raggruppate.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi, riportanti rispettivamente le seguenti diciture:

A Documentazione Amministrativa

B Relazione Tecnica

C Offerta Economica.

Nella busta A deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigersi in conformità al modello 1 allegato.  Nel caso di raggruppamenti di imprese, tale dichiarazione andrà resa per ognuno dei componenti del raggruppamento. La dichiarazione andrà sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente e corredata con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

- Documentazione di costituzione della garanzia provvisoria mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa originale, valida per almeno 240 giorni dal termine di presentazione delle offerte. La garanzia provvisoria verrà svincolata ad aggiudicazione definitiva avvenuta; al concorrente aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata alla stipula del contratto. Le polizze fidejussorie devono esplicitamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la garanzia del versamento entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell’ APM. Nel caso di raggruppamento di imprese, la cauzione potrà essere presentata singolarmente o dalle imprese associate pro quota.

- Almeno una referenza bancaria. Nel caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata per tutte le imprese associate.

- Attestazione di avvenuto sopralluogo e dichiarazione di presa visione e di accettazione della documentazione di gara rilasciata dal competente ufficio dell’ APM,   redatta in conformità al modello 2 allegato.

- Copia del decreto di omologazione del sistema offerto ai sensi del D.P.R. 250/2000 autenticata ai sensi dell’art. 18 o 19 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di raggruppamento di imprese, l’omologazione dovrà fare riferimento a tutti i prodotti forniti che, secondo la normativa vigente, sono ad essa soggetti.

- Copia della certificazione di qualità UNI-EN 29001-180 9001

La busta B deve contenere, a pena esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

- Una proposta tecnica redatta secondo i criteri specificati in questo Capitolato Speciale di Fornitura e nelle Specifiche Tecniche allegate descrivente tutti i prodotti ed i servizi offerti, nonché le condizioni di fornitura e gli eventuali prerequisiti richiesti all’APM.  La proposta tecnica dovrà obbligatoriamente rispettare, a pena di esclusione dalla gara, le condizioni indicate come requisiti minimi di fornitura dal presente capitolato e dalla Specifica Tecnica allegata . Sulla base di questa documentazione sarà attribuito il punteggio tecnico all’offerta. L’offerente sarà vincolato ad eseguire la fornitura in maniera conforme a quanto descritto nella proposta tecnica che costituirà parte integrante del contratto. Nel caso in cui l’offerente abbia fornito informazioni che dovessero rivelarsi non veritiere, l’APM potrà revocare l’aggiudicazione, procedendo all’acquisizione della cauzione. La proposta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente o, nel caso di raggruppamento di imprese, di ciascun soggetto raggruppato. La documentazione contenuta in questa busta dovrà essere presentata, oltre che in forma cartacea, anche su supporto elettronico.

La busta C dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, quanto segue:

- Offerta economica, con l’indicazione del prezzo offerto al netto dell’IVA.  L’offerta economica dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute all’art. 15 di questo Capitolato Speciale di Fornitura e dovrà essere incondizionata. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara.

# 14- RELAZIONE TECNICA E CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica esplicativa che illustri dettagliatamente tutti i prodotti ed i servizi offerti, nonché le condizioni di fornitura e gli eventuali prerequisiti richiesti all’APM. La relazione dovrà descrivere la struttura e le caratteristiche del sistema nella sua interezza e degli apparati utilizzati.

Dovranno anche essere descritte le modalità operative delle attività  di assistenza e manutenzione ed in generale le caratteristiche di tutte le altre prestazioni accessorie facenti parte della fornitura.

Nel contesto della relazione tecnica dovrà anche essere presentato un programma dei lavori.

La relazione tecnica dovrà essere redatta secondo le indicazioni fornite dalle Specifiche Tecniche allegate al presente Capitolato. Si invitano gli offerenti a voler fornire tutte le informazioni ivi richieste seguendo possibilmente la stessa traccia, per consentire una più agevole valutazione delle offerte.

Allo stesso scopo, la relazione tecnica dovrà contenere la precisa ed esaustiva indicazione della composizione della fornitura; tale composizione dovrà riportare le stesse nomenclature e quantità che sono state utilizzate nella formulazione dell'offerta economica, naturalmente prive di qualsiasi riferimento ai prezzi applicati.

# 15- OFFERTA ECONOMICA

L’offerente dovrà indicare il prezzo  a corpo (al netto di IVA) del sistema complessivo nella configurazione da lui proposta, comprensiva almeno di tutti i componenti, le apparecchiature, gli accessori ed i servizi richiesti all’art. 2 del presente Capitolato e specificati nella Specifica Tecnica, nonché degli eventuali elementi aggiuntivi che vorrà includere. Il prezzo dovrà essere unico ed onnicomprensivo di tutte le voci di costo e di tutte le spese che il fornitore dovrà sostenere per la fornitura di quanto dovuto e per l’osservanza delle clausole di questo Capitolato. Esso dovrà anche includere la garanzia, secondo i criteri più innanzi specificati.

Separatamente dovrà essere indicato l’onere annuo per l’assistenza e la manutenzione del sistema al termine della garanzia, secondo i termini specificati all’art. 21 del  presente Capitolato. Tale offerta dovrà essere impegnativa per l’offerente  per almeno 2 anni dallo scadere del periodo di garanzia offerto.

L’impresa offerente dovrà inoltre esporre separatamente i seguenti elementi:

- Il prezzo di un sistema periferico di varco in grado di controllare 1 corsia, con solo riconoscitore ottico, adeguatamente installato e predisposto a base palo e base armadio per i collegamenti e gli allacci, che restano esclusi dalla quotazione. Parimenti devono restare esclusi i costi di canalizzazione del traffico ed in generale tutti i lavori impiantistici

- Il prezzo di un sistema analogo in grado di controllare 2 corsie, nelle stesse ipotesi

- Il prezzo di un sistema periferico di varco in grado di controllare 1 corsia, con riconoscitore ottico e a radiofrequenza, adeguatamente installato e predisposto a base palo e base armadio per i collegamenti e gli allacci, che restano esclusi dalla quotazione. Parimenti devono restare esclusi i costi di canalizzazione del traffico ed in generale tutti i lavori impiantistici

- Il prezzo di un sistema analogo in grado di controllare 2 corsie, nelle stesse ipotesi

- Il prezzo dell’upgrade di un varco in grado di controllare 1 pista con antenna a radiofrequenza e relativo hardware e software di varco

- Il prezzo dell’upgrade di un varco in grado di controllare 2 piste con antenna a radiofrequenza e relativo hardware e software di varco

- Il prezzo di una postazione operatore suppletiva completa di tutti i moduli di software applicativo, offerti in congruenza con le caratteristiche tecniche e di offerta dell’impresa (ad esempio in unico pacchetto o in moduli distinti quotati separatamente)

- Il prezzo dell’eventuale upgrade del software di centro per dotare il sistema di capacità di riconoscimento veicoli con dispositivi a radiofrequenza

Tali prezzi non entreranno in alcun modo a far parte della valutazione della fornitura ai fini dell’attribuzione del punteggio alla parte economica.

L’impresa offerente si impegna  a mantenere valide le quotazioni offerte per almeno due anni dalla data del collaudo finale della fornitura.  Tali prezzi potranno essere utilizzati per richiedere nel periodo citato di due anni eventuali espansioni di sistema, che dovranno pertanto essere fornite ai prezzi offerti e alle condizioni contrattuali di aggiudicazione della presente fornitura. I lavori civili ed impiantistici necessari all’installazione saranno valorizzati di volta in volta sulla base di un progetto esecutivo e facendo riferimento al prezziario della Regione Marche. Gli oneri di manutenzione al termine del periodo di garanzia saranno computati applicando al valore della fornitura suppletiva ordinata (escludendo il valore delle opere civili ed impiantistiche) la stessa percentuale in valore applicata per la manutenzione  nel contratto relativo alla presente fornitura.

Le quotazioni aggiuntive richieste dovranno essere impegnative allo stesso modo per l’offerente e con le stesse condizioni, sia che il soggetto ordinante sia l’APM, sia che possa essere il Comune di Macerata.

I prezzi offerti dal Fornitore sono da ritenersi fissi ed invariabili e comprendono e compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che il Fornitore dovrà sostenere per effettuare le forniture complete ed ultimate, oltreché per osservare tutte le prescrizioni del presente capitolato e di tutti gli altri documenti, nessuno escluso, che regolano il presente appalto.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.

L’APM non è in alcun modo obbligata, anche in caso di aggiudicazione della fornitura,  ad ordinare le attività di assistenza e manutenzione al termine del periodo di garanzia né alcuna altra fornitura suppletiva, in quanto le stesse non sono oggetto della presente gara, mentre sussiste l’obbligo della fornitura aggiudicata alle condizioni dichiarate in sede di offerta da parte del Fornitore.

# 16- REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo della fornitura e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

# 17- PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno esaminate da apposita Commissione Giudicatrice nominata con apposito atto dall’ APM.  Le offerte saranno aperte in seduta pubblica nella data indicata al punto 10 del Bando di Gara; sarà analizzato il contenuto della busta A e sarà verificata la correttezza della documentazione contenuta e l’ ammissibilità dell’offerta, anche in relazione ai requisiti minimi richiesti, procedendo nel caso alle necessarie esclusioni.

La valutazione tecnica (contenuto delle buste B) sarà condotta in sede riservata, attribuendo i punteggi tecnici alle singole offerte come specificato al punto 18 del presente Capitolato.

In seconda seduta pubblica (la cui data sarà comunicata, anche via fax, a tutti gli offerenti ammessi a gara almeno 5 giorni prima della stessa) sarà data lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti in sede di valutazione tecnica e si procederà all’apertura delle buste C, attribuendo i punteggi relativi alle offerte economiche secondo la procedura specificata al punto 18 del presente Capitolato, e procedendo alla formulazione della graduatoria finale.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio. In caso di parità la fornitura sarà attribuita al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio tecnico.  In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio secondo quanto previsto dell'art. 77 del R.D 827/1924.

Si procederà poi alla verifica della presenza di offerte da assoggettare a verifica di anomalia, secondo quanto prescritto dall’art. 19 del D.P.R. 358/92 e s.m. Tale verifica non interesserà tutte le offerte da assoggettare, ma sarà effettuata progressivamente a partire da quella più economicamente vantaggiosa (cioè che abbia ottenuto il maggior punteggio totale). In caso necessiti verifica di anomalia, la Commissione sospenderà la seduta di aggiudicazione, demandando le operazioni di verifica delle offerte ritenute sospette al Responsabile della fornitura nominato dall’APM, che comunicherà alla Commissione le risultanze dell’analisi. La Commissione, in successiva seduta pubblica procederà all’esclusione delle offerte ritenute anomale e all’aggiudicazione all’offerta non anomala con il maggior punteggio.

A valle dell’aggiudicazione, l’APM procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta e al possesso dei requisiti necessari. Nel caso in cui tale verifica non risultasse positiva, l’APM potrà dichiarare nulla l’aggiudicazione provvisoria e  procedere all’escussione della garanzia provvisoria. Potrà poi effettuare successiva aggiudicazione all’offerente risultato secondo in graduatoria o dichiarare nulla la gara. L’Azienda aggiudicataria dispone di 15 giorni di tempo per fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

L’aggiudicazione finale  sarà formalizzata mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, e successiva stipula del contratto, dalla cui data decorreranno i termini per la consegna della fornitura.

Si precisa che:

L’APM potrà procedere a non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, tecnicamente congrua o conveniente

L’APM potrà aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, qualora congrua e conveniente

Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto e non impegna l’APM, che fomalizzerà il contratto con apposito atto, subordinato al positivo esito delle verifiche che l’APM vorrà fare in merito alle dichiarazioni rese dall’offerente

Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta,  l’APM potrà non aggiudicare la fornitura fino al momento di stipula del contratto

In caso di irregolarità di qualunque tipo da parte dell’impresa aggiudicataria, l’APM potrà dichiararne la decadenza e interpellare gli offerenti successivi in graduatoria

Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti un raggruppamento da costituirsi, esso dovrà produrre documentazione di avvenuta costituzione con mandato collettivo speciale di rappresentanza alla mandataria entro il limite di 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

# 18- CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione della gara oggetto del presente capitolato è prevista l'attribuzione, come punteggio massimo ottenibile, il valore di 100 (cento) punti, così sotto suddivisi:

- A) Caratteristiche tecniche e prestazioni funzionali del sistema		punti 45

- B) Prezzo complessivo della fornitura						punti 30

- C) Assistenza post vendita, manutenzione, garanzia				punti 10

- D) Impatto delle apparecchiature sul contesto urbano e qualità

del progetto di varco 								punti 10

- E) Formazione ed addestramento del personale e assistenza

nella fase di avvio dell’attività						punti   5

Il punteggio di cui alla voce B relativo al prezzo sarà attribuito come secondo la seguente formula:

Bi = (Pmin : Pi) x 30

dove

Bi è il punteggio assegnato all’offerta corrente

Pmin è il prezzo relativo all’offerta minima

Pi è il prezzo dell’offerta corrente.

I punteggi di cui alle voci A, C,  D ed E saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice secondo i criteri e le modalità che saranno definiti nella prima seduta di lavoro della Commissione stessa a suo insindacabile giudizio. Essi saranno frutto di valutazioni soggettive dei componenti della Commissione Giudicatrice, che attribuiranno punteggi sulla base della documentazione fornita dagli offerenti.

Al termine della valutazione tecnica, non saranno ammesse a valutazione della parte economica quelle offerte per le quali la somma dei punteggi ottenuti per le voci A, C, D, E sia inferiore a 40.

In particolare, comunque, alla voce A “Caratteristiche tecniche e prestazioni funzionali del sistema” saranno valutati tutti gli elementi inerenti gli aspetti prettamente tecnici dell’offerta, con specifico riferimento alle prestazioni del sistema, descritte come riportato nella Specifica Tecnica allegata. Saranno valutati anche elementi quali la espandibilità e la flessibilità del sistema, nonché la sua affidabilità valutata anche in termini complessivi, oltre che di singoli componenti. Importanza sarà anche data alla sicurezza dai dati in generale, del processo di validazione del riconoscimento targhe e di preparazione dei dati per il sanzionamento.

Per quanto concerne la voce C “Assistenza post vendita, manutenzione, garanzia”, si valuteranno sia la durata della manutenzione in garanzia offerta, sia le sue caratteristiche, la qualità della manutenzione post garanzia e in generale tutta l’assistenza tecnica  offerta nella fase post vendita, quale, a mero titolo di esempio, l’aggiornamento delle tipologie di targhe riconosciute, il rilascio degli aggiornamenti software, l’adeguamento del software a eventuali nuove normative,  l’hot line di assistenza, e così via.  La qualità della proposta manutentiva sarà valutata tenendo presente non solo elementi quali i tempi di presa in carico della segnalazione, e i tempi di intervento, ma anche l’analisi dei tempi di ripristino in funzione di una corretta classificazione dei possibili guasti in relazione alla utilizzabilità del sistema.

Gli elementi di valutazione che concorreranno a formare il giudizio sulla voce D “Impatto delle apparecchiature sul contesto urbano e qualità del progetto di varco” saranno quelli relativi all’impatto visivo che le apparecchiature di varco produrranno sul contesto urbano nel quale saranno inseriti, nonché alla qualità  della progettazione generale del layout di varco, anche in relazione ai problemi della sicurezza della circolazione.

In merito all’elemento di valutazione E “Formazione ed addestramento del personale e assistenza nella fase di avvio dell’attività” si considereranno la qualità della proposta formativa, anche in relazione alla corretta individuazione delle figure professionali operanti nello specifico contesto organizzativo, dell’affiancamento nella fase di avvio dell’operatività del sistema, nonché l’assistenza generale prestata all’APM per l’evasione di tutte le pratiche autorizzative necessarie.

# 19- CAUZIONI A GARANZIA

Gli offerenti dovranno prestare cauzioni provvisoria pari al 2% dell’importo netto a base d’asta, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Essa dovrà avere validità per almeno 240 giorni dal termine di presentazione delle offerte, e copre la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario. La garanzia provvisoria verrà svincolata ad aggiudicazione definitiva avvenuta; al concorrente aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata alla stipula del contratto. Le fideiussioni e le polizze assicurative devono esplicitamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la garanzia del versamento entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell’APM. Nel caso di raggruppamento di imprese, la cauzione potrà essere presentata singolarmente o dalle imprese associate pro quota.

L'aggiudicatario dovrà presentare una cauzione pari al 10% dell'importo netto contrattuale e dovrà stipulare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa Esse dovranno esplicitamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la garanzia del versamento entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell’APM. La cauzione definitiva copre gli oneri per la mancata o inesatta effettuazione della fornitura, e sarà svincolata al termine del periodo di garanzia. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria.

L’impresa aggiudicataria dovrà anche prestare le coperture assicurative specificate al punto 20 del Capitolato Speciale di Fornitura.

# 20- RESPONSABILITA’ E GARANZIE  ASSICURATIVE

L’APM è estranea ai rapporti del Fornitore con i terzi e non risponde per i danni contrattuali ed extracontrattuali causalmente riconducibili all’attività del medesimo.

Il Fornitore, perciò, terrà indenne l’APM – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve – da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all’attività del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui all’APM fosse richiesto da terzi il pagamento di somme causalmente riconducibili all’attività del Fornitore, quest’ultimo sarà tenuto a pagarle direttamente e, comunque, a rimborsare all’APM, a prima richiesta, quando e quanto il Committente fosse costretto a pagare, con facoltà per quest’ultimo di rivalersi sul deposito cauzionale prediposto dal Fornitore.

Il Fornitore provvederà a stipulare a sua cura e spese con primarie Compagnie di Assicurazione polizze assicurative a copertura di tutti i rischi di costruzione, nonché a copertura dei danni inerenti il materiale progressivamente prodotto dal Fornitore in adempimento degli obblighi contrattuali. Tale polizza dovrà tenere indenne l’APM da ogni rischio di esecuzione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

L’APM ha la facoltà, in qualsiasi momento, di richiedere al Fornitore di visionare le polizze assicurative al fine di verificare la congruità delle coperture, dei massimali, delle condizioni, e se del caso, di richiedere al Fornitore di adeguare le stesse ai massimali più avanti specificati.

In particolare, il Fornitore dovrà provvedere a munirsi delle seguenti coperture assicurative:

- assicurazioni obbligatorie previste dalla legge;

- assicurazione contro gli infortuni per i propri dipendenti;

- assicurazione Responsabilità Civile verso i propri dipendenti (R.C.O.);

- assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a persone e/o cose di Terzi, con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 ;

- assicurazione a copertura di eventuali danni agli impianti da eseguire; in questa copertura assicurativa la denominazione di Assicurato dovrà valere oltre che per il Fornitore, anche per i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori, APM e tutti i partecipanti alle installazioni; il valore della polizza non potrà essere inferiore al valore degli impianti;

Le polizze assicurative a copertura dei rischi verso terzi dovranno avere durata fino ad un anno dal collaudo della fornitura.  Le polizze dovranno essere presentate al momento della stipula del contratto.

# 21- GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il periodo di garanzia dovrà essere di almeno un anno “on site”e dovrà comprendere  materiali e manodopera. Il periodo di copertura della garanzia decorrerà dalla data di accettazione del sistema, cioè con il positivo esito delle prove di collaudo funzionale. Un eventuale esito negativo del collaudo non farà decorrere il periodo di garanzia, fino al ristabilimento del corretto funzionamento del sistema.

In ogni caso l’offerente dovrà assicurare nel periodo di garanzia gli interventi preventivi e  la sostituzione o re-installazione immediata di ogni componente o apparecchiatura che risultasse difettosa o non installata a regola d’arte, e di tutte le eventuali altre parti che risultassero danneggiate dal malfunzionamento di un qualunque componente del sistema, senza onere alcuno per l’APM, restando esclusi solo gli atti di vandalismo o eventi calamitosi.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale  necessario per la manutenzione del sistema, nonché le spese di trasferta sono a carico del fornitore.

Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione preventiva e/o correttiva che il fornitore riterrà necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del sistema, e che dovranno essere descritte come indicato in Specifica Tecnica.

Le condizioni minime di intervento per la manutenzione sono specificate nell’allegata Specifica Tecnica Per la mancata osservanza dei termini di manutenzione, il Fornitore sarà soggetto alle penalità specificate nel presente Capitolato Speciale di Fornitura.

I termini di garanzia dovranno prevedere anche il rilascio senza oneri per l’APM di eventuali aggiornamenti e upgrading software del sistema che dovranno essere eseguiti secondo i programmi di rinnovamento dell’azienda fornitrice,  e dell’hardware di sistema, che dovrà essere sostituito in occasione di guasti, di manutenzione preventiva o per obsolescenza. In particolare dovrà essere previsto il rilascio degli adeguamenti software in corrispondenza di eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel periodo di garanzia in merito ai processi in questione.

L’offerente dovrà specificare chiaramente tutte le condizioni di garanzia, rispettando quanto richiesto da questo Capitolato e dall’allegata Specifica Tecnica come requisito minimale.

# 22- TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere ultimata entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La documentazione di progettazione esecutiva dovrà essere consegnata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.  Essa andrà approvata entro 15 giorni dalla presentazione dall’ APM, che  potrà, entro questo termine, chiedere le integrazioni eventualmente ritenute necessarie. Un eventuale ritardo nell’approvazione oltre questo termine, per cause da imputarsi all’APM, darà luogo ad una sospensione dei termini di consegna fino ad approvazione avvenuta.

In caso di ritardo nell’ultimazione delle forniture e delle correlate prestazioni, si applicheranno le penali con le modalità previste al punto. 24 del presente  Capitolato Speciale di Fornitura.

# 23- VALIDITA’ DELL’OFFERTA

12  mesi dalla data di presentazione dell’offerta.

# 24- PENALITA’

Al Fornitore saranno applicate penali in caso di ritardi nelle consegne delle forniture, di messa in opera e di assistenza e manutenzione durante il periodo di garanzia come di seguito indicato, salvo che i ritardi dipendano da inadempienze da parte dell’APM.

La responsabilità per i ritardi in capo al Fornitore permane anche qualora gli stessi fossero determinati da inadempimenti dei suoi sub-fornitori.

L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo. Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate raggiunga questo limite , l’APM si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di consegna e/o installazione oltre i termini contrattuali, il Fornitore dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Comune, che potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. In tal caso il Fornitore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, escluso l’onere della penalità.

Fatto salvo quanto previsto negli altri paragrafi del presente documento contrattuale, l’APM potrà applicare le seguenti penalità:

Fase di fornitura, installazione e messa in servizio

- € 125,00 per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno nella consegna del sistema complessivo rispetto a quanto previsto all’art. 22, o quanto dichiarato dal fornitore in sede di offerta

- € 250,00 per ogni giorno di ritardo oltre il 15° giorno nella consegna del sistema complessivo rispetto a quanto previsto all’art. 22, o quanto dichiarato dal fornitore in sede di offerta

Fase di assistenza e  manutenzione durante il periodo di garanzia

- € 50,00 per ogni ora solare di ritardo nell’intervento e nella notifica della diagnosi in caso di richiesta di manutenzione correttiva ai sistemi installati, rispetto ai termini indicati nella Specifica Tecnica allegata o a quelli dichiarati dal fornitore in sede di offerta.

Il valore delle penali sarà trattenuto dalle somme dovute al Fornitore anche per eventuali  precedenti forniture eseguite e, ove mancasse il credito dell’ APM nei confronti del Fornitore, saranno prelevate dall’ammontare della cauzione definitiva.

Il Fornitore, in quest’ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell’invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale sarà incamerata.

# 25- MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Non sono previsti pagamenti in acconto.

I pagamenti avverranno nel seguente modo:

- 20 % dell’importo all’approvazione del progetto esecutivo

- 10 % alla consegna di ognuno dei varchi installati, previa verifica locale del funzionamento, a discrezione dell’APM

- 30 % alla consegna del sistema centrale completo, previa verifica locale del funzionamento, a discrezione dell’ APM

- 20 % al superamento del collaudo finale

Su questi pagamenti saranno effettuate trattenute di garanzia nella misura dello 0,5% per obblighi assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti. Tali trattenute verranno liberate dopo l’approvazione del collaudo definitivo.

- 10 % al termine del periodo di garanzia.

I pagamenti si intendono a 60 giorni dall’approvazione della documentazione di fatturazione da parte del responsabile incaricato.

# 26- COLLAUDO

Il  fornitore dovrà rendersi disponibile per permettere l’adeguato svolgimento del collaudo finale e di eventuali collaudi in corso d’opera finalizzati alla liquidazione delle spettanze e fornire tutta l’assistenza necessaria, anche di tipo strumentale.

La procedura di collaudo sarà definita dal Responsabile incaricato dall’APM, che potrà in alternativa richiedere al fornitore di definirla, per successiva approvazione da parte dell’APM.

Il Fornitore dovrà notificare per iscritto l’avvenuta installazione del sistema, che si intenderà debitamente  messo in servizio, testato e controllato. Da questa data decorrerà il tempo per l’esecuzione del collaudo, che inizierà entro 90 giorni.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a porre rimedio a proprio esclusivo onere e nel minor tempo possibile a tutti gli inconvenienti e difformità riscontrate senza alcun onere aggiuntivo per l’APM.  Il collaudo potrà essere quindi ripetuto quando il Fornitore dia assenso, e gli eventuali oneri relativi alla ripetizione del collaudo saranno posti a carico del Fornitore stesso.

La fornitura risulterà accettata dall’APM solo a esito di collaudo definitivo favorevole da parte dell’ APM stessa. Dalla data di esito positivo del collaudo tutte le apparecchiature diventeranno proprietà  dell’APM e da questa data partirà il computo del periodo di garanzia.

Gli esiti del collaudo non sono impugnabili dal Fornitore. Qualunque essi siano, non esimono comunque il Fornitore dalle responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emerse in sede di collaudo e che siano accertati successivamente.

# 27- MODIFICA DEI SITI

L’APM si riserva la facoltà di variare la collocazione dei varchi elettronici, nell’ambito urbano, in funzione di eventuali mutate esigenze di controllo dei flussi del traffico che accede alla Z.T.L. .

# 28- ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE

Sono a carico dell’APM:

- Approvazione del Progetto esecutivo

- Fornitura energia  elettrica e relativo contratto, secondo gli usuali modi

- Contratto per la fornitura del servizio di comunicazione dati necessari per il funzionamento del sistema, secondo le specifiche elaborate dal Fornitore

- Consumi elettrici e di trasmissione dati legati all’esercizio del sistema e ai lavori di installazione

- Fornitura della cartografia disponibile, che potrà essere utilizzata dal Fornitore esclusivamente per il progetto oggetto del presente Capitolato

# 29- OBBLIGHI DEL FORNITORE

E’ obbligo del fornitore l’ottenimento di tutti i necessari permessi per l’esecuzione dei lavori di installazione e degli eventuali permessi per l’installazione dei varchi dai competenti Uffici Comunali.

# 30- REFERENTE DI IMPRESA

In sede di offerta l’impresa offerente dovrà indicare il nominativo del responsabile dell’attività, che fungerà da referente unico per l’APM per ogni comunicazione verso l’impresa stessa.

# 31- CESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto tassativo divieto al Fornitore di cedere il contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea, pena l'immediato scioglimento del contratto medesimo ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all’APM.

E' ammesso il subappalto ai sensi delle norme vigenti in materia, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dalle stesse e dai documenti contrattuali, previa tassativa indicazione da parte dell’offerente, in sede di offerta, delle attività che si intendono e previa autorizzazione da parte dell’APM.

L’APM  non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

Il Fornitore resterà ugualmente, di fronte all’APM, responsabile delle attività subappaltate, in solido con il subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto, l’APM stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, il Fornitore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’APM stessa, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo.

La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto al Fornitore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle attività contrattuali.

# 32- CESSIONE DEI CREDITI

L'eventuale cessione dei crediti può essere autorizzata per iscritto dall’APM nelle forme di legge esclusivamente nell'ipotesi in cui, a discrezione di quest'ultimo, non comprometta la qualità e la regolarità del servizio erogato.

# 33- CESSIONE D’AZIENDA

In caso di cessione di azienda l’APM si riserva la facoltà di concedere alla subentrante l'autorizzazione alla prosecuzione della fornitura. Rimane fatta salva la facoltà di recedere dal contratto.

# 34- DANNI

Il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione del contratto a regola d’arte e di ogni accadimento che durante la stessa si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose, salvo la forza maggiore.

# 35- RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA’ DEI CONTRAENTI

L’APM ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della fornitura, riconoscendo al Fornitore il corrispettivo per lo stato di avanzamento delle forniture ed un indennizzo pari al 10% del valore della fornitura a base di gara.

I compensi previsti per il Fornitore a seguito dell’esercizio del diritto di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto del Fornitore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.

# 36- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l’esecuzione della fornitura ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni contrattuali, l’APM procederà alla messa in mora  del Fornitore.

In tal caso, qualora l’inadempienza permanga, l’APM si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di completamento della fornitura, compresa la prosecuzione d’ufficio delle attività contrattuali, utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che l’APM dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico del Fornitore.

Resta comunque fermo il diritto dell’APM di risolvere il contratto.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto disciplinate nei precedenti paragrafi del presente Capitolato Speciale di Fornitura o dall’art. 1456 c.c. , costituiscono comunque grave inadempienza e/o grave irregolarità che fonda il diritto dell’APM a risolvere il contratto, oltre alle fattispecie individuate nei precedenti articoli, le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione delle attività;

- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione delle attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento delle forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

- perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

# 37- SPESE CONTRATTUALI

Restano a carico del Fornitore tutte le eventuali spese, tasse ed imposte relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle di registrazione.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

# 38- RISERVATEZZA

Il Fornitore è tenuto a serbare la massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e i dati di cui verrà a conoscenza nel corso della fornitura, a non divulgarli e a non farne utilizzo alcuno, se non con espressa autorizzazione da parte dell’APM.

# 39- GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

Il Foro competente è quello di Macerata.